Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

………………………………..				                                …….……………dnia …………………

(pieczęć Wykonawcy/ów)

Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw” oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

  - Dla samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie trzyosiowe typu 6 x 2 przystosowane do ciągnięcia przyczepy - dopuszczalna masa całkowita zestawu 40 Mg, | TAK / NIE |
| 2. | Oś tylna napędowa - z bliźniaczym ogumieniem, | TAK / NIE |
| 3. | Oś tylna wleczona – podnoszona z bliźniaczym ogumieniem, | TAK / NIE |
| 4. | Zawieszenie tylne: pneumatyczne, | TAK / NIE |
| 5. | Zawieszenie przednie: resory paraboliczne, | TAK / NIE |
| 6. | Nośność osi tylnych minimum 19 Mg, | *……………………….[Mg] |
| 7. | Nośność przedniej osi minimum 7,5 Mg, | *………………………..[Mg] |
| 8. | Rozstaw osi minimum 4200 mm. | *……………………….[mm] |
| 9. | Silnik o mocy od 290 kW do 310 KW przy pojemności: od 10 500 cm3 do 13 000 cm3 , | *………………...[kW] *………………….[cm3] |
| 10. | W przypadku konieczności zastosowania Ad Blue zbiornik Ad Blue o pojemności min. 70 l, | *……………………………….[l] |
| 11. | Ogranicznik prędkości z poświadczeniem nastawy 89 km/h, | TAK / NIE |
| 12. | Skrzynia biegów posiadająca przystawkę odbioru mocy | TAK / NIE |
| 13. | Skrzynia biegów manualna | TAK / NIE |
| 14. | Wyciszenie do 80 dB | *……………………………[dB] |
| 15. | Oś napędowa bez zwolnic w piastach | TAK / NIE |
| 16. | Elektroniczna regulacja silnika | TAK / NIE |
| 17. | Blokada mechanizmu różnicowego w osi napędzanej | TAK / NIE |
| 18. | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż 320 l zamykany na klucz | *………………………….[l] |
| 19. | Podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody | TAK / NIE |
| 20. | Komputer pokładowy z miernikiem zużycia paliwa – język polski dla wyświetlacza komputera na tablicy wskaźników | TAK / NIE |
| 21. | Tarcze stalowe - kolor: srebrny aluminium | TAK / NIE |
| 22. | Opony osi przedniej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5 | TAK / NIE |
| 23. | Opony osi tylnej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5 | TAK / NIE |
| 24. | Ilość kół zapasowych - 1 szt. | TAK / NIE |
| 25. | Układ ABS z wyjściem na przyczepę | TAK / NIE |
| 26. | System anty-poślizgowy | TAK / NIE |
| 27. | Hamulce tarczowe | TAK / NIE |
| 28. | Złącza pneumatyczne do przyczepy | TAK / NIE |
| 29. | Osuszacz powietrza podgrzewany | TAK / NIE |
| 30. | Podwozie pod zabudowę urządzenia hakowego | TAK / NIE |
| 31. | Wyprowadzenie wiązek elektrycznych pod zabudowę | TAK / NIE |
| 32. | Hak na tylnej belce umożliwiający ciągnięcie przyczepy- dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40 Mg. sworzeń o rozmiarze ø50 mm | TAK / NIE |
| 33. | Zderzak przedni stalowy | TAK / NIE |
| 34. | Sygnalizacja dźwiękowa cofania pojazdem | TAK / NIE |
| 35. | Instalacja elektryczna standardowa ze sterowaniem elektrycznych urządzeń przyczepy | TAK / NIE |
| 36. | Dwa akumulatory o pojemności minimum 225Ah | TAK / NIE |
| 37. | Złącza elektryczne do łączenia z przyczepą 24V 7+7 pinowe | TAK / NIE |
| 38. | Kabina dzienna - 3 osobowa | TAK / NIE |
| 39. | Kolor kabiny srebrny RAL 9006 lub podobny | TAK / NIE |
| 40. | Tempomat | TAK / NIE |
| 41. | Ogrzewanie lusterek | TAK / NIE |
| 42. | Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie (lewa i prawa strona) | TAK / NIE |
| 43. | Lusterko rampowe | TAK / NIE |
| 44. | Lusterko dojazdowe nad przednia szybą | TAK / NIE |
| 45. | Szyby elektrycznie sterowane (lewa i prawa strona) | TAK / NIE |
| 46. | Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie | TAK / NIE |
| 47. | Immobilizer | TAK / NIE |
| 48. | Tachograf (cyfrowy) zainstalowany i przygotowany do kalibracji | TAK / NIE |
| 49. | Regulacja w dwóch płaszczyznach położenia kolumny kierowniczej | TAK / NIE |
| 50. | Instalacja wraz z radioodbiornikiem z odtwarzaczem CD | TAK / NIE |
| 51. | Apteczka, gaśnica, dwa trójkąty ostrzegawcze, dwa kliny pod koła zestaw narzędzi w tym podnośnik hydrauliczny samochodowy o udźwigu min 12 Mg | TAK / NIE |
| 52. | Tylna ściana kabiny z oknami | TAK / NIE |
| 53. | Centralny zamek | TAK / NIE |
| 54. | Spojler dachowy | TAK / NIE |
| 55. | Radio CB | TAK / NIE |
| 56. | Miejsce i instalacja przystosowana do montażu drugiego radia CB (łączności wewnętrznej) | TAK / NIE |
| 57. | Jedno światło obrotowe pomarańczowe na kabinie pojazdu | TAK / NIE |
| 58. | Oświetlenie halogenowe ramy podwozia zamontowane na kabinie kierowcy włączane z kabiny kierowcy | TAK / NIE |
| 59. | Oświetlenie halogenowe rozproszone obszaru za pojazdem zamontowane przy światłach tylnych włączane z kabiny kierowcy | TAK / NIE |
| 60. | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa | TAK / NIE |
| 61. | Klimatyzacja kabiny | TAK / NIE |
| 62. | Osłony na lampy tylne pojazdu | TAK / NIE |

UWAGA:

    - w polu oznaczonym * należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę;

    - w polu nieoznaczonym należy pozostawić TAK lub NIE.

  - Dla zabudowy (urządzenia hakowego)

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

| 1. | Urządzenie hakowe o udźwigu minimum 20 Mg | *…………………[Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wysokość zaczepu haka 1570 mm wg normy DIN 30722 | TAK / NIE |
| 3. | Ramię urządzenia hakowego teleskopowane hydraulicznie | TAK / NIE |
| 4. | Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności | TAK / NIE |
| 5. | Hydrauliczna blokada zawieszenia podczas pracy z urządzeniem hakowym | TAK / NIE |
| 6. | Sterowanie urządzenia hakowego, blokad kontenera oraz zawieszenia z kabiny kierowcy pneumatyczne z dodatkowym bezpośrednim sterowaniem na zewnątrz pojazdu | TAK / NIE |
| 7. | Hydrauliczna blokada kontenera zgodna ze standardem DIN 30722 z sygnalizacją położenia | TAK / NIE |
| 8. | Funkcja uniemożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania | TAK / NIE |
| 9. | Panel informacyjny, wyposażony w świetlną informacje o położeniu blokady kontenera, ramienia głównego, ramy urządzenia hakowego oraz blokady zawieszenia | TAK / NIE |
| 10. | Sterowanie umożliwiające wykonywanie operacji urządzenia hakowego podczas ruchu (jazdy) samochodem | TAK / NIE |
| 11. | Osłona bloku zaworowego wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej | TAK / NIE |
| 12. | Dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE | TAK / NIE |
| 13. | Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4700 mm do dł. max. 6900 mm | TAK / NIE |
| 14. | Automatyczna funkcja tzw. miękkiego osiadania kontenera przy załadunku eliminująca efekt uderzenia kontenerem w ramę pojazdu w końcowej fazie załadunku kontenera | TAK / NIE |
| 15. | Kompletna instalacja hydrauliki wyposażona w filtr oleju zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do układu. | TAK / NIE |

UWAGA:

    - w polu oznaczonym * należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę;

    - w polu nieoznaczonym należy pozostawić TAK lub NIE.

  - Dla przyczepy do przewozu kontenerów

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

| 1. | Podwozie stalowe spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości np.: 18G2A | TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Dwie osie z bliźniaczym ogumieniem | TAK / NIE |
| 3. | Zawieszenie pneumatyczne | TAK / NIE |
| 4. | Techniczne obciążenie osi minimum 2 x 8 Mg | *……………………..[Mg] |
| 5. | Hamulce tarczowe |  |
| 6. | Dopuszczalna ładowność przyczepy minimum 12 Mg | *…………………..[Mg] |
| 7. | Felgi stalowe, koła 265-70 R 19,5- 8 szt + 1 szt. (koło zapasowe) | TAK / NIE |
| 8. | Układ pneumatyczny typu HALDEX ABS typ 4S - 3M (na dwie osie) lub równoważny | TAK / NIE |
| 9. | Automatyczna regulacja siły hamowania w zależności od ciężaru ładunku – ALB | TAK / NIE |
| 10. | Hamulec parkingowy mechaniczny działający na tylną oś lub automatyczny działający na dwie osie | TAK / NIE |
| 11. | Kompletne oświetlenie diodowe | TAK / NIE |
| 12. | Oświetlenie zgodne z przepisami RL 76 (756) EWG | TAK / NIE |
| 13. | Lampy obrysowe przednie 2 szt. | TAK / NIE |
| 14. | Lampy boczne 6 szt. | TAK / NIE |
| 15. | Lampy obrysowe tylne na wysięgnikach 2 szt. | TAK / NIE |
| 16. | Lampy podświetlające tablicę rejestracyjną 2 szt. | TAK / NIE |
| 17. | Lampy zespolone tylne 2 szt. | TAK / NIE |
| 18. | Złącza elektryczne 7 + 7 pinowe kompatybilne z instalacją samochodu | TAK / NIE |
| 19. | Podwozie śrutowane, gruntowane i lakierowane na kolor czarny | TAK / NIE |
| 20. | Przyczepa przystosowana do przewozu kontenerów wg normy DIN 30722 | TAK / NIE |
| 21. | Blokady kontenera pneumatyczne | TAK / NIE |
| 22. | Blokada rolki kontenera pneumatyczna | TAK / NIE |
| 23. | Długość bieżni min. 6600 mm | *……………………….[mm] |
| 24. | Dyszel z naciągiem i regulacją wysokości | TAK / NIE |
| 25. | Ucho dyszla Ø50 | TAK / NIE |
| 26. | Winda na 1 koło zapasowe | TAK / NIE |
| 27. | Osłony przeciw podjazdowe boczne aluminiowe | TAK / NIE |
| 28. | Zderzak tylny | TAK / NIE |
| 29. | Błotniki plastikowe - 4 szt. | TAK / NIE |
| 30. | Na tylnych błotnikach chlapacze | TAK / NIE |
| 31. | Chlapacz na tylnym zderzaku | TAK / NIE |
| 32. | Skrzynka narzędziowa | TAK / NIE |
| 33. | Dwa kliny pod koła z mocowaniem | TAK / NIE |
| 34. | Możliwość transportu kontenerów od dł. min 4700 mm do dł. max 6900 mm | TAK / NIE |
| 35. | Przyłącze pneumatyczne dwuprzewodowe kompatybilne z instalacją samochodu. | TAK / NIE |

UWAGA:

    - w polu oznaczonym * należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę;

    - w polu nieoznaczonym należy pozostawić TAK lub NIE;

Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.